## Slide 1
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ · ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
BinSense
Мусорные контейнеры сами сообщают, когда их пора вывозить
≈ 6 месяцев
работы от одного аккумулятора 18650
99 тестов
48 на сервере, 51 на логике прошивки
3 человека
электроника, сервер, интерфейс и корпус
Notes: Здравствуйте. Проект BinSense: система мониторинга заполненности мусорных контейнеров. Датчик на ESP32 живёт под крышкой контейнера и работает от одного аккумулятора около полугода.

## Slide 2
Вывоз по расписанию промахивается в обе стороны
Пустые рейсы
Мусоровоз объезжает контейнеры, до которых ещё неделя. Топливо и время водителя уходят впустую.
Переполнение
Контейнер во дворе с высокой проходимостью переполняется за два дня, а по графику его вывезут в пятницу.
Нет данных
Диспетчер не знает, что происходит во дворах, пока не позвонят жильцы. Планировать не на чем.
Проблема
2
Notes: Расписание не знает, что происходит во дворе. Отсюда две ошибки сразу: лишние рейсы и переполненные контейнеры.

## Slide 3
Устройство измеряет уровень и молчит, пока нечего сказать
Ультразвуковой датчик под крышкой контейнера меряет расстояние до мусора. Данные уходят по MQTT только когда заполненность изменилась заметно — это главная экономия батареи.
Интервал опроса и порог изменения задаются с сервера и меняются без перепрошивки.
Решение
3
Notes: Цикл устройства: проснуться, померить, решить, нужно ли отправлять, отправить и уснуть. Отправка по изменению, а не по таймеру, — главное решение по энергопотреблению.

## Slide 4
Архитектура: пять сервисов и одна база
Обновления в реальном времени сделаны без Redis: ingestor делает pg_notify, API слушает канал и рассылает по WebSocket.
Архитектура
4
Notes: Брокер, приёмник данных, база, API, бот и Grafana. Всё поднимается одной командой docker compose up.

## Slide 5
Что внутри устройства
Узел | Что стоит | Почему так
Мозг | LOLIN D32 | малый ток сна, зарядка и делитель на плате
Датчик | A02YYUW, UART | влагозащищённый, не боится конденсата
Питание | 18650 + ключ | датчик выключается на время сна
Крышка | геркон + магнит | замер только при закрытой крышке
Монтаж | кнопка и RGB | калибровка и индикация на месте
Связь | Wi-Fi, MQTT | QoS 1: устройство знает, что дошло
Ток во сне
20–150 мкА с выключенным датчиком. На обычном DevKit было бы 5–10 мА — та же батарея села бы за две недели.
Цикл отправки
Пробуждение на 3 секунды при 120 мА — около 0.1 мА·ч. При интервале 15 минут это примерно 10 мА·ч в сутки.
Устройство
5
Notes: Ключевая деталь — плата с малым током сна и ключ питания датчика. Без ключа датчик ест миллиамперы круглосуточно.

## Slide 6
Корпус описан кодом, а не нарисован мышью
Все размеры лежат в одном файле параметров. python build.py собирает девять STL и четыре чертежа, включая этот. Чертёж не может разойтись с моделью: он строится из тех же чисел.
Перед выгрузкой каждая деталь проверяется на замкнутость и целостность — деталь, распавшаяся на два куска, до принтера не доедет.
Пунктиром показан габарит колодок Dupont: провод с колодкой занимает больше места, чем кажется, и это частая причина переделки корпуса.
Корпус
6
Notes: Девять деталей: основание, крышка, уплотнитель, две вставки под датчик, кронштейн, держатель магнита, толкатель кнопки и световод.

## Slide 7
Три решения, которые видно только в разрезе
Винты снаружи уплотнителя
Шесть М3 идут по фланцу за пазом. Поставь винты внутри контура — вода пойдёт внутрь по резьбе, и уплотнитель потеряет смысл.
Паз — в основании, не в крышке
Так обе половины печатаются без поддержек: у основания паз открыт вверх, у крышки низ ровный. Шнур при сборке лежит сам.
Кнопка — в торцевой стенке
Крышка прижата кронштейном к крышке контейнера. Сверху до кнопки просто не дотянуться.
Корпус
7
Notes: Эти три вещи выяснились не сразу: первая версия была с винтами внутри контура и пазом в крышке.

## Slide 8
Схемотехника
8
Принципиальная схема со всей обвязкой
Схема генерируется из той же таблицы распиновки, что и документация: править нужно один список, а не три картинки.
Блоки соединены именами цепей, а не проводами через весь лист — так схема читается без линейки.
Второй лист — вариант прототипа на HC-SR04 с делителем Echo.
Notes: Вся обвязка на месте: подтяжки, делители, ключи, фильтрующие конденсаторы. Делитель батареи нарисован пунктиром — он уже распаян на плате.

## Slide 9
Три решения, за которые отвечает схема
Ключ питания датчика
Датчик в покое ест несколько миллиампер — в тысячи раз больше, чем ESP32 во сне. Резистор 10 кОм держит затвор у питания, пока выводы спящего ESP32 в высокоимпедансном состоянии.
Подтяжка геркона 1 МОм
Крышка почти всегда закрыта, геркон замкнут. Через 10 кОм тёк бы ток 330 мкА — больше, чем ест вся плата во сне. Через 1 МОм течёт 3.3 мкА.
Батарея на GPIO35
Напряжение меряется только выводами ADC1. ADC2 не работает, когда включён Wi-Fi, — на этом легко потерять день.
Схемотехника
9
Notes: Каждое из трёх решений экономит ток. Вместе они превращают две недели работы в полгода.

## Slide 10
Монтажная схема: что куда паяется
Обвязка собрана на макетной плате 40 × 60 мм, которая надевается на гребёнки ESP32. Плату можно снять и заменить, не распаивая обвязку.
Геркон паяется последним: стеклянную колбу легко расколоть пинцетом.
Провода датчика идут в клеммник, а не в разъём Dupont: в контейнере разъём разбалтывается от вибрации при выгрузке.
Сборка
10
Notes: Монтажная схема нужна не меньше принципиальной: по ней собирают, а не по принципиальной.

## Slide 11
Откуда берётся полгода работы
Режим | LOLIN D32 | ESP32 DevKit v1
Глубокий сон, датчик выключен | 20–150 мкА | 5–10 мА
Измерение, датчик включён | 40–60 мА | 40–60 мА
Передача по Wi-Fi | 120–180 мА | 120–180 мА
Цикл: пробуждение на 3 секунды при 120 мА — около 0.1 мА·ч. При интервале 15 минут выходит примерно 10 мА·ч в сутки. Аккумулятор 2500 мА·ч с учётом саморазряда даёт около полугода.
Выбор платы решает всё
С обычным DevKit тот же аккумулятор сядет за две–три недели. Разница — только в токе сна.
Отправка по изменению
Порог delta_pct и период heartbeat_s задаются с сервера: можно подстроить под конкретный двор, не перепрошивая устройство.
Энергопотребление
11
Notes: Цифры замерены мультиметром в разрыве провода от аккумулятора.

## Slide 12
Протокол рассчитан на спящее устройство
Настройки — retained-сообщение
Команду в произвольный момент спящее устройство не примет. Оно просыпается, подписывается и получает последнюю версию настроек. Версия возвращается в телеметрии — сервер видит, что настройки применены.
QoS 1 и дедупликация
Уникальный индекс по устройству, идентификатору включения и номеру пакета. Разрывы номеров дают метрику потерь, а перезагрузка не путается с потерей связи.
Last Will не используется
Для спящего устройства брокер объявлял бы офлайн после каждого засыпания. Статус «нет связи» считает сервер по времени последнего пакета и периоду опроса.
Протокол описан формально: MQTT — в AsyncAPI, REST — в OpenAPI, живая версия на /api/docs.
Протокол
12
Notes: Три решения, которые отличают протокол для спящего устройства от обычного MQTT-клиента.

## Slide 13
Приложение диспетчера
Карта
Метки меняют цвет по заполненности. Обновления приходят по WebSocket — страницу перезагружать не нужно.
Карточка контейнера
Графики за сутки, неделю и месяц, история событий, прогноз заполнения и кнопка «вывезли».
Маршрут
Контейнеры выше порога собираются в маршрут и открываются в картах одной ссылкой.
Привязка по QR
Сканер в браузере читает код с наклейки. Есть ручной ввод: сканер требует HTTPS.
Роли
Монтажник, диспетчер, водитель и администратор видят разное и получают разные уведомления.
Журнал действий
Все действия пользователей пишутся в audit_log: кто отвязал устройство и когда.
Интерфейс
13
Notes: React, Leaflet и Chart.js. Состояние приложения — в одном месте, сетевые вызовы — через один модуль.

## Slide 14
Обратная связь, когда диспетчер не за компьютером
Телеграм-бот отправляет уведомление в момент события и принимает подтверждение одной кнопкой. Это закрывает требование об обратной связи, когда пользователь не рядом с устройством.
Уведомления
Заполнен на 80 %, переполнен, нет связи, разряжена батарея, крышка открыта долго. Каждому событию — свой получатель.
Кнопка «Принято»
Подтверждение пишется в базу: видно, кто и когда принял событие в работу.
Команды
Статус контейнера, список переполненных, последние события и маршрут вывоза ссылкой на карты.
Уведомления
14
Notes: Бот сделан на aiogram. Правила, по которым рождаются события, — чистые функции, покрытые тестами.

## Slide 15
Первое включение без компьютера
1 · Wi-Fi без прошивки
Устройство поднимает точку доступа и показывает портал. Монтажник вводит сеть с телефона — паять и прошивать ничего не нужно.
2 · Привязка по QR
На корпусе наклейка с кодом. Код хранится хешем, перебор блокируется. Устройство появляется на карте сразу после сканирования.
3 · Калибровка кнопкой
Одно нажатие на пустом контейнере задаёт нулевой уровень. Светодиод и зуммер подтверждают, что замер принят.
«Заводская» подготовка устройств делается скриптом: он прошивает, заводит учётную запись в брокере и печатает наклейку с QR-кодом.
Plug and Play
15
Notes: Сценарий проверен на стенде целиком: от подготовки устройства до первой телеметрии на карте.

## Slide 16
Что видит разработчик, а не диспетчер
Панель | Зачем
Доступность устройств | кто перестал выходить на связь
Потери сообщений | разрывы номеров пакетов
Задержка доставки | сколько шло от датчика до базы
Время бодрствования | растёт — батарея сядет раньше срока
Уровень сигнала и заряд | где Wi-Fi на пределе
Причины перезагрузок | паника прошивки видна сразу
Дашборд генерируется
JSON дашборда собирает скрипт: руками его не правят, иначе изменения теряются при следующем обновлении.
Эмулятор
Двенадцать виртуальных контейнеров поднимаются одной командой — систему можно показать без единого железного устройства.
Мониторинг
16
Notes: Это необязательный пункт задания, но без него не видно, что устройство начало просыпаться чаще, чем должно.

## Slide 17
Путь проб: что выкинули и почему
Было | Стало | Почему
HC-SR04 на макете | A02YYUW по UART | влага, 5 В и ширина луча; UART вместо длительности импульса
Плата DevKit v1 | LOLIN D32 | ток сна 5–10 мА против 20–150 мкА: разница в разы по сроку
PubSubClient | arduino-mqtt | нужен QoS 1: устройство должно знать, что данные дошли
Last Will | расчёт статуса на сервере | для спящего устройства брокер объявлял бы офлайн каждый час
Отправка каждые 15 минут | отправка по изменению | главная экономия батареи
Замер при открытой крышке | ожидание закрытия по геркону | рука или мешок в луче давали ложные 100 %
ArduinoJson | свой разбор JSON | меньше памяти, а логика тестируется на обычном компьютере
Винты внутри уплотнителя | винты по фланцу снаружи | вода шла внутрь по резьбе
Пробы и ошибки
17
Notes: Почти каждая строка здесь — это день работы. Показываю их специально: конечная конструкция без них выглядит как удача.

## Slide 18
Что работает, а что ещё нет
Проверено на стенде
подготовка устройства, привязка по QR, калибровка
телеметрия, события, уведомления, подтверждение
история, прогноз, маршрут, метрики
48 тестов сервера и 51 проверка логики прошивки
сборка обоих вариантов прошивки и фронтенда
Ещё не проверено вживую
сборка docker-образов: в песочнице был закрыт реестр
работа на реальном ESP32
реальный Telegram Bot API — использовалась заглушка
печать корпуса и посадка вставки датчика
фотографии и видео собранного устройства
Состояние
18
Notes: Честно разделяю: что прогнано на стенде и что осталось. Корпус смоделирован и проверен геометрически, но ещё не напечатан.

## Slide 19
Кто что делал и что дальше
Электроника и прошивка
Схемы, пайка, прошивка, энергопотребление, заводская подготовка устройств.
Сервер
Брокер, API, база, правила уведомлений, бот, развёртывание, эмулятор и мониторинг.
Дизайн и интерфейс
Корпус и CAD, веб-приложение, карта, фотографии, видео и эта презентация.
Дальше: печать
Напечатать тестовую пластину, уточнить посадку датчика, затем корпус целиком.
Дальше: съёмка
Тринадцать кадров и видео на две с половиной минуты — сценарий готов, нужны собранное устройство и контейнер.
Дальше: поле
Поставить два устройства на реальные контейнеры и прожить месяц на батарее.
Команда
19
Notes: Роли разделены по каталогам репозитория, поэтому работа шла параллельно и без конфликтов.

## Slide 20
Вывоз по факту, а не по расписанию
Репозиторий с прошивкой, сервером, приложением, схемами и моделями корпуса. Документация — от развёртывания до сборки устройства своими руками.
Спасибо. Готовы ответить на вопросы.
Notes: Спасибо за внимание.